Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирь»

ИНН 2209051699 КПП 220901001, ОГРН  1212200023485

6580208 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская 02

Эл. почта:   ooo.tdsiberia@bk.ru ,   Тел: 8-923-003-70-33  Евгения

______________________________________________________________________

# Посевной комплекс "СевМастер-10"

( производитель Willok Farm  г. Омск )

На предприятии Willock Farm, г. ОМСК,  был разработан и построен пневматический,  посевной комплекс «СевМастер-10». Данный посевной комплекс агрегатируется с тракторами 5 тягового класса.

Ширина междурядий составляет 228 мм (22,8 см)

Загрузочный бункер является полуприцепным и распределяет до 35% веса на трактор.

Общий объем бункера составляет 10,5 м³, разделенный на две равные части.

Для снижения травмирования семян (особенно бобовых), бункер оборудован ленточным элеватором. Перевод элеватора из транспортного положения в  рабочее и обратно и весь процесс загрузки бункеров может осуществляться одним человеком. Время погрузки обоих бункеров составляет 12-15 минут.

Два высевающих аппарата позволяет сеять основную культуру и удобрения почвы одновременно.

Для настройки нормы высева каждого из высевающего аппарата используется вариатор. Для более быстрого получения необходимых настроек вариатора под необходимую вам норму высева имеется специальное приложение для телефонов работающих на базе Android, введя необходимые для вас значения конечного результата нормы высева вы получите ориентировочные данные на какой метке шкалы вам зафиксировать значения вариатора.

Высевающие аппараты регулируются с точностью до 2-х кг. на гектар. Рекомендуемая рабочая скорость 10-12 км\ч, при этом производительность СевМастер-10 составляет 11.3 га\ч.

Посевной культиватор состоит из 5-ти секций шириной 2,1 метра, общая ширина захвата 10,5 метров.

Пять одинаковых секций с дополнительными опорными колёсами спереди и батареей катков сзади и индивидуальным ходом каждого сошника обеспечивают отличное копирование, прикатывание и более точную глубину высева семян по всей ширине комплекса.

На данный момент комплексы  оборудованы :  сошник лапа, сошник анкер и колтерный диск с анкером.  На одном и том же посевном комплексе вы можете работать разными видами сошников, т.к. рабочие секции взаимозаменяемые

Процесс перевода из транспортного положения и обратно полностью автоматизирован.

Рамы культиватора в транспортном положении складываются вперёд на загрузочный бункер, что делает его компактным и маневренным и составляет в ширину и высоту менее 4 метров. Небольшие размеры и устойчивость посевного комплекса в транспортном положении помогают в короткое время переместиться с одного места на другое.

ПОСЕВНОЙ   КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАН СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА, ОНА ВХОДИТ в СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА

Цена:

- Купить посевной комплекс «СевМастер-10» на четырех рядных секциях с сошниками лапой 7 990 000,00 руб. в стоимость включен НДС

- Купить посевной комплекс «СевМастер-10»  на четырех рядных секциях с анкерными сошниками 7 990 000,00 руб. в стоимость включен НДС

- Купить посевной комплекс «СевМастер-10»  анкер на копирующей стойке (на параллелограмме) с колтерным диском 8 550 000,00 руб. в стоимость включен НДС

С уважением, менеджер отдела продаж ООО ТД «СИБИРЬ»,    Евгения

Тел., WhatsApp: 8-923-003-70-33